## Slide 1
天枢智航
城市低空交通智能规划与自主协同系统
大赛答辩 · 算法设计与系统验证
Notes: 项目名称与定位据 README.md。封面主视觉为本项目答辩专用概念插画。
项目核心算法是可解释的加权 A*、连续轨迹冲突检测与规则解脱；当前没有已训练的 GNN 或强化学习模型。

## Slide 2
城市低空规划要同时回答三个问题
01
哪条航路可飞
建筑与边界
临时管制空域
航路容量与雷暴
02
怎样权衡路线
距离与风险
拥堵、气象
爬升能耗代理
03
如何保持间隔
未来轨迹相交
同一时刻水平与垂直
间隔同时不足
设计原则：硬约束先定安全可行域，再优化路线代价，并对未来轨迹做全机复检
Notes: 项目约束与路径规划输入输出见 docs/path-planning.md；冲突阈值与连续轨迹模型见 algorithms/conflict_detection/models.py。距离、风险、拥堵、能耗与气象不是同一量纲，因此通过显式权重比较；建筑、空域与容量则作为硬约束处理。

## Slide 3
算法闭环：从环境快照到安全执行
01
一致快照
航路图
天气与空域
当前流量
→
02
硬约束筛边
几何碰撞
容量与封闭
雷暴、管制
→
03
加权 A*
最小化五项
综合边代价
返回代价分解
→
04
连续预测
分段线性轨迹
共同时间窗
精确检验间隔
→
05
规则解脱
生成候选动作
逐机全机复检
按代价排序
→
06
执行与复核
推进仿真
事件更新状态
重新规划
环境版本或任务状态变化
→
读取新快照，再规划并复检
规划器本身只读快照，不在搜索过程中修改流量或预留容量
Notes: 闭环依据 README.md 与 docs/path-planning.md：调用方在一致状态锁下提供快照；规划过程不预留容量，状态改变后以新快照重规划。冲突规则模块对候选轨迹逐架复检，运行时按每个仿真步复核预测与实际运动。完整演示的事件时间线见 docs/demo.md。

## Slide 4
加权 A*：把运行目标写进每条边的代价
J(e) = w_d·L + w_r·L·r + w_c·L·u + w_e·(L + 4H) + w_w·L·p_w
L：三维航段长度（km）；H：净爬升（km）；r：风险等级；u：流量 / 容量；p_w：气象暴露惩罚
距离
w_d · L
缩短路线
风险
w_r · L · r
按航程累计风险
拥堵
w_c · L · u
容量越紧代价越高
能耗代理
w_e · (L + 4H)
显式惩罚爬升
气象
w_w · L · p_w
逆风、横风、降水与能见度
默认权重 (w_d, w_r, w_c, w_e, w_w) = (1, 2, 1.5, 0.8, 3)
能耗为路线比较代理值；爬升系数 4 是工程假设，不等于电池电量
Notes: 代价公式、长度尺度、风险范围、拥堵利用率和默认权重见 algorithms/path_planning/astar.py 与 algorithms/path_planning/models.py，也详述于 docs/path-planning.md。能耗按距离加 4 倍爬升构成，仅用于比较，不可解释为瓦时或真实电池消耗。天气项按整条边的保守暴露量计算，重叠天气区取最大惩罚。

## Slide 5
硬约束先筛边，启发值再保证搜索方向
不可行航段在搜索前剔除
封闭航段、显式 blocked edge
流量已达容量上限
穿过建筑、城市边界或低于地面
与激活三维管制区相交（含边界接触）
水平投影穿越雷暴区
可采纳的 A* 启发值
h(n) = w_d × d₃ᴅ(n, goal) / 1000
每条边的距离不短于端点直线距离，其余代价非负，因此 h 不会高估剩余成本。
最优性范围
当前快照中通过硬约束的图及加权目标；不代表连续空间全局最优。
航程超限时：同一可行图上回退到最短距离 Dijkstra，并标注该结果不保证航程约束下的加权最优。
Notes: 硬约束、3D 管制区、雷暴保守阻断、可采纳启发值证明和 max_distance_m 回退范围见 docs/path-planning.md 及 algorithms/path_planning/astar.py。w_distance 为 0 时启发值为 0，算法退化为 Dijkstra。航程约束下的多标签资源约束最短路尚未实现。

## Slide 6
连续时空冲突检测：判断间隔何时首次失守
默认预测窗 10 s · 水平间隔 30 m · 垂直间隔 15 m
01 粗筛候选
用整段轨迹的扫掠包围盒
快速排除不可能相遇的飞机对
→
02 对齐时间
仅在两条分段线性轨迹
共同覆盖的时间段内插值
→
03 求首次进入
解水平距离二次不等式
与垂直距离线性区间
只有在同一绝对时刻满足水平距离 ≤ 30 m 且垂直距离 ≤ 15 m，才报告预测冲突
先取交叠区间，再求区间交集：避免只在离散仿真步采样而漏掉步间相遇
Notes: 实现位于 algorithms/conflict_detection/continuous.py，阈值默认值见 algorithms/conflict_detection/models.py。算法先用每架机整段轨迹的保守扫掠包围盒做 broad phase，然后遍历时间重叠的轨迹段，在同步时间域中求水平距离二次不等式和垂直距离区间的交集，返回首次进入保护间隔的时间。飞机对的最坏枚举仍为 O(N²)；包围盒只减少精确计算量。

## Slide 7
规则解脱：候选动作必须通过全机安全复检
候选动作
调速
·
调高
·
改航
·
延迟
轨迹连续
从决策时刻的
实际位置衔接
→
硬约束过滤
剔除不可行或
未覆盖预测窗候选
→
全机复检
只替换一架轨迹，
与其余飞机逐一检测
→
代价排序
在安全候选中
选择代价最低动作
J_res = w_delay·Δt + w_energy·ΔE + w_congestion·ΔC
没有安全候选 → 标记 unresolved 并暂停，绝不为了继续仿真接受冲突
Notes: 实现见 algorithms/conflict_resolution/rules.py 与 models.py。仿真器生成并先验证候选；resolver 独立确认时间连续性与预测窗完整性，然后把变更轨迹分别与其它每架飞机检测冲突，复杂度为 O(N) 每候选。安全是硬约束，延误、额外能耗与拥堵只用于对安全候选排序。无解返回 unresolved；引擎对无法安全解脱的情形暂停。

## Slide 8
扰动处置：先保证安全撤离，再继续任务规划
新天气或临时管制覆盖在飞无人机
1 从实际位置寻找区域外出口
2 校验建筑碰撞、其他管制区与雷暴
3 连续离开禁区并禁止重新进入
4 到达安全出口后，再规划剩余任务
无安全出口时告警并暂停该机
故障备降
可用航程 = 电量 × 最大航程 × 0.55
先筛掉不可达或无容量的备降点，再按可行路径距离选择最近目标并预留机位。
固定种子实测案例
70 s 故障注入 · EB-8 · 171 m 规划距离
报告记录最终真实抵达备降点
Notes: 天气和空域覆盖撤离逻辑见 simulation/engine/planning.py；备降选点和机位预留见 algorithms/emergency/diversion.py。available_range 乘以 range_derating=0.55，剩余航程内筛选可达且未满载的备降点。案例数据来自 data/demo_report.json：70 秒故障事件选择 EB-8，规划距离 171.17 米；该 100 机报告最终记录 1 个真实备降抵达。

## Slide 9
固定种子仿真：100 架机在动态事件中持续运行
seed = 42 · 459 s 仿真 · 779 条航路
99 / 100
到达原任务目的地
1 架
真实备降并抵达
30 次
冲突规则解脱
0
最终剩余冲突
事件处理计数（架 / 次）
Chart: 
| 拥堵改航（架） | 雷暴改航（架） | 冲突解脱（次）
实际处理量 | 4 | 20 | 30
Notes: 报告字段来自 data/demo_report.json，口径解释见 docs/demo.md。99 是到达原目的地的任务数；1 是真实备降，最终任务状态计为 diverted；30 是解脱次数；最终剩余预测/已检测冲突均为 0。容量缩减影响并改航 4 架，雷暴事件影响并改航 20 架。图中事件处理量不同类别分别按架数与解脱次数统计，不作为同一效率指标比较。结果依赖 seed、参数、机器与停止时刻，不是预设得分。

## Slide 10
方案定位：可解释的安全闭环，清楚标注工程边界
路线规划
五项加权 A*
精确硬约束
返回代价分解
冲突管理
连续轨迹检测
候选动作比较
全机安全复检
动态响应
事件触发重规划
危险区先撤离
故障机真实备降
当前模型边界
能耗为几何代理；冲突候选对枚举为 O(N²)；航程约束下多标签最优搜索与已训练 GNN / 强化学习模型尚未实现。
后续可替换方向：空间索引、物理能耗模型、资源约束路径搜索；保持统一输入输出接口。
Notes: 项目声明的边界和未来方向见 README.md 与 docs/path-planning.md。当前路径规划器、冲突检测器均定义可替换协议；但 GNN、PPO/MAPPO 等只属于后续可能方向，并未训练或在本项目中使用。成对冲突检测目前依靠保守包围盒降低精确运算量，候选飞机对枚举仍为 O(N²)。